## Slide 1
ARQUITECTURA DE GPUS MODERNAS
PRESENTADO POR: [Caro Perez Horacio] & [Lazaro Silva Joan Antonio]

## Slide 2
DEL RENDERIZADO AL GPGPU
Originalmente diseñadas para procesar píxeles en paralelo, las GPUs han evolucionado hacia arquitecturas masivamente paralelas capaces de ejecutar miles de hilos de cómputo general.
Hoy, son el motor fundamental del Deep Learning, las simulaciones climáticas y el análisis de Big Data, superando a las CPUs en rendimiento de punto flotante por órdenes de magnitud.
LA EVOLUCIÓN DEL HARDWARE

## Slide 3
CPU (LATENCIA)
Diseñada para ejecución secuencial. Grandes memorias cache y lógica de control compleja para minimizar la latencia de una sola tarea.
GPU (THROUGHPUT)
Diseñada para ejecución paralela. Miles de núcleos simples (ALUs) optimizados para maximizar el flujo total de datos (Ancho de Banda).
CPU VS GPU: FILOSOFÍA DE DISEÑO

## Slide 4
STREAMING MULTIPROCESSOR
En arquitecturas NVIDIA, el SM es el microprocesador autónomo que gestiona los hilos.
Warp Scheduler: Gestiona grupos de 32 hilos.
Shared Memory: Memoria de baja latencia para comunicación entre hilos.
Register File: Archivo de registros masivo para soportar miles de hilos activos.
EL BLOQUE FUNDAMENTAL: EL SM

## Slide 5
CUDA CORES
Núcleos de propósito general para aritmética FP32/INT32. Ideales para física, renderizado estándar y cálculo genérico.
TENSOR CORES
Aceleradores especializados en multiplicación de matrices masivas. El motor principal de la IA moderna.
RT CORES
Unidades de función fija para acelerar la intersección de rayos con geometría (Bounding Volume Hierarchy).
DIVERSIFICACIÓN DE NÚCLEOS

## Slide 6
30x
Aumento en Inferencia
MULTIPLICACIÓN DE MATRICES 4X4
A diferencia de los CUDA cores que operan sobre elementos individuales, los Tensor Cores operan sobre matrices completas en un solo ciclo de reloj.
Soportan formatos de precisión mixta (FP16, BF16, FP8, e incluso FP4 en Blackwell), permitiendo entrenar modelos de lenguaje masivos con una fracción de la energía.
TENSOR CORES: IA A ESCALA

## Slide 7
RAY TRACING
ACELERACIÓN POR HARDWARE
Los RT Cores descargan a los núcleos principales de la tarea computacionalmente costosa de calcular intersecciones de rayos.
Implementan algoritmos de Traversado de BVH (Bounding Volume Hierarchy) de forma asíncrona, permitiendo efectos cinemáticos en tiempo real.

## Slide 8
Tendencia del Ancho de Banda (GB/s): El salto masivo gracias a HBM3 y HBM3e.
ANCHO DE BANDA DE MEMORIA

## Slide 9
HBM3E: MEMORIA 3D
A diferencia de GDDR, HBM apila los chips de memoria verticalmente y los conecta directamente al interposer de la GPU.
Esto permite buses de hasta 8192 bits (comparado con los 384 bits de GDDR6X), logrando transferencias superiores a 8 TB/s.
EL MURO DE LA MEMORIA

## Slide 10
DISEÑO DUAL-DIE
La primera GPU de NVIDIA que utiliza un diseño de Chiplets unidos por un enlace de 10 TB/s.
208 Billones de transistores.
HBM3e: 192 GB de memoria de ultra alta velocidad.
Motor de Transformadores: Aceleración de 2.5x para modelos tipo GPT.
NVIDIA BLACKWELL: EL SIGUIENTE NIVEL

## Slide 11
Arquitectura | Fabricante | Característica Clave | Enfoque
Blackwell | NVIDIA | Dual-Die / FP4 AI | AI / Data Center
CDNA 3 | AMD | Advanced Chiplets | Computación HPC
RDNA 3/4 | AMD | Chiplets de Memoria | Gaming / Consumer
Gaudi 3 / Arc | Intel | Interconexión Ethernet | IA / Escalabilidad
PANORAMA ACTUAL

## Slide 12
FIN
Gracias por su atención.
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 2026