## Slide 1: Histogramas y balance de color

## Slide 2: Temario
Espacios de color.
Balance de color.
Histogramas para imágenes en tonos de gris.
Histogramas para imágenes a color.

## Slide 3: RGB
Espacio de color por default.
Fuente: By Immanuelle - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132469198

## Slide 4: HSV
Hue, Saturation, Value.
HSV_color_solid_cylinder.png: SharkDderivative work: SharkD Talk - HSV_color_solid_cylinder.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9801673

## Slide 5: Hue
By Kalan - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1609109

## Slide 6: Rueda de hues
https://www.pinclipart.com/maxpin/bimmbJ/

## Slide 7: HSV en OpenCV
Nota: el rango del canal hue es entre 0 y 179.
Fuente: https://answers.opencv.org/question/184711/select-hsv-hue-from-30-to-30-in-python/

## Slide 8: YCbCr
Componentes: 𝑌 (luminancia o luma), 𝐶𝑏 (diferencia de azul), 𝐶𝑟 (diferencia de rojo).
Se usa en televisión digital y para comprimir imágenes (p.e. JPEG).

## Slide 9: YCbCr
Fuente: By Mike1024 - Based on the (public domain) photo Image:Barns grand tetons.jpg. Code above and resulting output by Mike1024., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1493370

## Slide 10: YUV
Componentes: 𝑌 (luminancia o luma), 𝑈 (proyección azul), 𝑉 (proyección roja).
Se usa en televisión analógica PAL.

## Slide 11: YUV
Fuente: By User:Brianski - Concept from en:Image:YUV_components.jpg, original public domain image at en:Image:Barns_grand_tetons.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2792866

## Slide 12: Balance de color
Balance de color. Ajuste global de las intensidades de los colores.
El objetivo es representar correctamente colores específicos, particularmente colores neutros como el blanco o el gris.
A veces se denomina balance de grises, balance neutro o balance de blancos.

## Slide 13: Ejemplo
Fuente: By NASA/JPL-Caltech/MSSS - http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16800 (image link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25188912

## Slide 14: ColorChecker
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Color_Checker.pdf

## Slide 15: Mejora de contraste
Fuente: By original Phillip Capper, modified by User:Konstable - modified Hawkes Bay NZ.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=855363

## Slide 16: Ideas importantes
Las imágenes típicas son grises en promedio; esto se puede utilizar para detectar distorsiones.
Las diferencias más grandes son más visibles, por lo que utilizar todo el rango de intensidad mejora la visibilidad.
A menudo es más fácil trabajar en un espacio de color que no sea RGB.

## Slide 17: Balance de color mediante ajuste lineal
Idea: multiplicar los valores , y por distintas constantes.
¿Cómo elegir las constantes?
  Supuesto del “mundo gris”: el valor medio debería ser gris.
  Balance de blancos: elegir una referencia como color blanco o gris.
  Es mejor balancear el RGB de la cámara (lineal) que el RGB de la pantalla (no lineal).

## Slide 18: Ejemplo de balance de color
Ver https://jmanansala.medium.com/image-processing-with-python-color-correction-using-white-balancing-6c6c749886de

## Slide 19: Histograma
Histograma. Conteo de cuántos pixeles tienen cada valor.
Python: cv2.calcHist()
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Histogram-Analysis-of-grayscale-image_fig2_228744430

## Slide 20: Histograma acumulativo
Histograma acumulativo. Conteo del número de pixeles menores o igual a cada valor.
Fuente: https://mipav.cit.nih.gov/pubwiki/images/1/19/CumulativeHistogramSample.jpg

## Slide 21: Ejemplo
A = [1 1 2 3 3 3 5 6]
H = [2 1 3 0 1 1]
C = [2 3 6 6 7 8]

## Slide 22: Histogramas de imágenes a color
Dos tipos de histogramas para imágenes a color:
Histograma de intensidad (luminancia).
Histogramas individuales por cada canal de color.

## Slide 23: Ejemplo
Fuente: https://kenrockwell.com/tech/yrgb.htm

## Slide 24: Histogramas de intensidad
El histograma de intensidad o luminancia, , es el histograma de la imagen a color en escala de grises.
La imagen en escala de grises se obtiene calculando la luminancia.
La luminancia se puede calcular mediante un promedio:
Los humanos percibimos el rojo y el verde como más brillantes que el azul.

## Slide 25: Histogramas de intensidad
En la práctica se usa un promedio ponderado:
Los siguientes pesos se desarrollaron para codificar señales analógicas de televisión en color:
Los pesos recomendados en el standard ITU-BT.709 para la codificación de color digital son:

## Slide 26: Histogramas
¿Para qué sirve el histograma de una imagen?
Da información sobre el contraste y rango dinámico de una imagen.
Ofrece información sobre la exposición de la imagen.
El histograma se puede manipular para mejorar una imagen.

## Slide 27: Ejemplos de exposición

## Slide 28: Contraste
El contraste es el rango de valores de intensidad utilizados por una imagen.
Es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los pixeles de la imagen ().
Una imagen de contraste completo (full-contrast) es la que hace un uso efectivo de todo el rango de valores de intensidad disponibles, es decir y (negro a blanco).
Con esta definición, el contraste de la imagen se puede leer fácilmente directamente desde el histograma.

## Slide 29: Contraste

## Slide 30: Rango dinámico
Rango dinámico. La relación (ratio o razón) entre los valores más grandes y más pequeños de intensidad.
Se mide como una relación, en decibeles o en stops.

## Slide 31: Rango dinámico
Ejemplo: suponer que para una imagen dada de 8 bits y .
El rango dinámico es:
Como relación (ratio) .
En decibeles dB.
En stops stops.

## Slide 32: Rango dinámico
Fórmulas generales:
Relación:
Decibeles: dB
Stops: stops
En el denominador se usa porque es posible que valga 0.
Los decibeles se emplean en sonido y los stops en fotografía y en imágenes digitales.

## Slide 33: Rango dinámico alto
High Dynamic Range (HDR).
La mayoría de los dispositivos y imágenes digitales utilizan 8 bits por canal.
Esto limita el rango dinámico del dispositivo a 256 niveles (255:1).
El ojo humano puede adaptarse a condiciones de iluminación que varían en diez órdenes de magnitud ().
Cuando se toma fotografías de una escena del mundo real, las regiones brillantes pueden estar sobreexpuestas, mientras que las oscuras pueden estar subexpuestas.

## Slide 34: Rango dinámico alto
Fuente: https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-e8ec2727cbd9cba0b290fbd0a1cfa411.webp

## Slide 35: Rango dinámico alto
Las imágenes HDR utilizan más de 8 bits por canal (normalmente valores flotantes de 32 bits), lo que permite un rango dinámico mucho más amplio.
Una imagen HDR se obtiene capturando múltiples fotografías de la misma escena con diferentes exposiciones y luego combinarlos en una sola imagen.
Para convertir una imagen HDR a una imagen LDR (rango dinámico 255:1) hay dos métodos: mapeo de tonos (tone mapping) y fusión de exposiciones (exposure fusion).

## Slide 36: Ejemplo
Secuencia de exposiciones
Fuente: https://docs.opencv.org/4.10.0/d3/db7/tutorial_hdr_imaging.html

## Slide 37: Ejemplo
Mapeo de tonos

## Slide 38: Ejemplo
Fusión de exposiciones

## Slide 39: Ecualización del histograma
El objetivo es encontrar y aplicar una operación de pixel para modificar una imagen de tal forma que el histograma de la imagen modificada se aproxime a una distribución uniforme.

## Slide 40: Ecualización del histograma

## Slide 41: Ecualización del histograma en OpenCV
# File: histogram_equalization.py
import cv2 as cv
import numpy as np
image = cv.imread('Hawkes_Bay.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
image_equ = cv.equalizeHist(image)
result = np.hstack((image, image_equ)) # stacking images side-by-side
cv.imwrite('Hawkes_Bay_Equ.png', result)

## Slide 42: Resultado

## Slide 43: Resultado

## Slide 44: CLAHE
Ecualización de histograma adaptativo limitado de contraste (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).
La ecualización del histograma considera el contraste global de la imagen.
Esto puede no ser conveniente en algunas imágenes.

## Slide 45: Ecualización global

## Slide 46: CLAHE
Divide la imagen en bloques (8 x 8 por default).
A cada bloque se le aplica la ecualización del histograma.
A cada bloque se le limita el contraste.
Si algún bin de histograma se pasa del límite especificado de contraste (40 por default), los pixeles se cortan y se distribuyen uniformemente antes de aplicar la ecualización.

## Slide 47: CLAHE en OpenCV
Paso 1: Crear un objeto CLAHE (los argumentos son opcionales).
clahe = cv.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
Paso 2: Invocar el método apply.
image_clahe = clahe.apply(image)

## Slide 48: Ejemplo
# File: clahe.py
image = cv.imread('tsukuba_gray.png', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
clahe = cv.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
image_clahe = clahe.apply(image)
result = np.hstack((image, image_clahe)) # stacking images side-by-side
cv.imwrite('tsukuba_clahe.png', result)

## Slide 49: Resultado

## Slide 50: Ecualización del histograma en color
Aplicar una ecualización a cada canal de una imagen RGB puede distorsionar el color.
El concepto de ecualización del histograma solo es aplicable a los valores de intensidad de una imagen.
La solución es convertir la imagen a un espacio en donde la intensidad esté separada de la información del color.
Por ejemplo YUV o YCbCr.

## Slide 51: Ejemplo: ecualización BGR
# File: histogram_equalization_color.py
b, g, r = cv.split(image)
equ_b = cv.equalizeHist(b)
equ_g = cv.equalizeHist(g)
equ_r = cv.equalizeHist(r)
image_bgr = cv.merge((equ_b, equ_g, equ_r))

## Slide 52: Resultado

## Slide 53: Ejemplo: ecualización YUV
# File: histogram_equalization_color.py
# convert the BGR image to YUV format
image_yuv = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2YUV)
# equalize the histogram of the Y channel
image_yuv[:, :, 0] = cv.equalizeHist(image_yuv[:, :, 0])
# convert the YUV image back to BGR format
output = cv.cvtColor(image_yuv, cv.COLOR_YUV2BGR)

## Slide 54: Resultado

## Slide 55: Aplicación: histogram backprojection
Histogram Backprojection. Técnica utilizada para encontrar objetos de interés en una imagen.
El objeto se busca en base a sus colores.
Para entender esta técnica, se necesita revisar el concepto de histogramas 2D.

## Slide 56: Histogramas 2D
Histograma 2D. Herramienta para encontrar la correlación entre los canales de una imagen.
Ejemplo: un histograma 2D para los canales rojo y verde, cuenta cuántas veces aparece en la imagen el par , donde y .

## Slide 57: Construcción de un histograma 2D
Ejemplo tomado de https://theailearner.com/2019/02/12/2d-histogram/
Suponer una imagen de 2 bits de 4 x 4 con los siguientes canales rojo y verde:

## Slide 58: Construcción de un histograma 2D
El histograma 2D se guarda en una matriz de 4 x 4:

## Slide 59: Construcción de un histograma 2D
Se recorre cada posición en los canales contando las parejas de intensidades:

## Slide 60: Ejemplo
Imagen original:

## Slide 61: Ejemplo
Histogramas 2D:

## Slide 62: Histogramas 2D en OpenCV
Se usa la misma función cv.calcHist() que se utiliza para los histogramas convencionales.
Ejemplos:
hist_bg = cv.calcHist([image_bgr], channels=[0, 1], mask=None,
histSize=[256, 256], ranges=[0, 256, 0, 256])
hist_hsv = cv.calcHist([image_hsv], channels=[0, 1], mask=None,
histSize=[180, 256], ranges=[0, 180, 0, 256])

## Slide 63: Ejemplo

## Slide 64: Histogram Backprojection
Responde a la pregunta: “¿Dónde están los colores en la imagen que pertenecen al objeto que se está buscando?”
El algoritmo calcula el histograma del objeto y luego lo usa para hacer una proyección de vuelta.
Lo siguiente está basado en https://theailearner.com/2019/04/18/histogram-backprojection/

## Slide 65: Ejemplo
ROI
Target

## Slide 66: Primeros pasos
Leer las imágenes.
Obtener los histogramas 2D.

## Slide 67: Histogramas 2D

## Slide 68: Explicación
La imagen ROI tiene tonos verdes y su histograma está concentrado principalmente en los valores de H y S que representan el verde.
Se puede decir lo mismo de la imagen destino.

## Slide 69: Proyección de regreso
Se busca extraer los colores de la imagen ROI en la imagen destino.
Una solución es dividir (el histograma 2D de la imagen ROI) entre (el histograma 2D de la imagen destino).
R = M / I
Los valores de son:
Mayores que 0 si e
0 o nan en otro caso.

## Slide 70: Matriz

## Slide 71: Explicación
El color cyan (alrededor de y ) son valores mayores a 0.
El color púrpura son valores iguales a 0.
El color blanco son valores nan.

## Slide 72: Proyección de regreso
Ahora se usa como paleta y se proyecta de regreso.
Es decir,
Donde es el hue y la saturación del pixel en en la imagen destino.
tiene valores distintos de 0 en la región de la imagen destino que corresponde a los colores de la imagen ROI.

## Slide 73: Resultado
Ver los detalles en histograms/histogram_backprojection.py.

## Slide 74: Histogram backprojection in OpenCV
Método cv.calcBackProject().

## Slide 75: Corrección gamma
Corrección gamma. Operación no lineal de la forma:
Donde es el valor actualizado del pixel, es el valor original del pixel y es un valor real positivo.
Si se normaliza al intervalo [0, 1], entonces también se queda dentro de [0, 1].

## Slide 76: Corrección gamma

## Slide 77: Corrección gamma
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/GammaCorrection_demo.jpg

## Slide 78: Corrección gamma
Algunos dispositivos de captura, impresión y desplegado de imágenes responden a una ley de potencia.
Por ejemplo, los dispositivos de rayos catódicos (CRT) tienen una intensidad-voltaje que responden a una ley de potencia con gamma entre 1.8 y 2.5.
Esto implica que los monitores CRT producen imágenes mas obscuras de lo esperado.

## Slide 79: Corrección gamma
Corrección gamma de (a) a (c):

## Slide 80: Corrección gamma en OpenCV
No hay una función en OpenCV para realizar corrección gamma.
Una implementación esta en el archivo gamma.py en el código de la clase.

## Slide 81: Corrección gamma en OpenCV
Original

## Slide 82: Resumen
Espacios de color básicos: RGB, HSV, YCbCr, YUV.
Ajustes básicos de contraste: ecualización del histograma, corrección gamma.
Imágenes en color: en muchas ocasiones conviene separar la luminancia y la crominancia para evitar cambios de color no deseados.
Al mejorar el contraste en una imagen en color, por lo general es mejor operar en el canal de luminancia.